食品安全国家标准

食品添加剂  氢气

# 范围

本标准适用于裂解、电解、变压吸附以及小型纯水型氢气发生器生产的食品添加剂氢气。

# 分子式和相对分子质量

分子式

H2

相对分子质量

2.02（按2011年国际相对原子质量）

# 技术要求

感官要求：应符合表1 的规定。

感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色 | 使用透明无色软管连接气瓶减压出口，短时间启闭一下阀门，在自然光下观察管路中的色泽和状态 |
| 状态 | 气体 |  |

理化指标：应符合表2的规定。

理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 氢（H2）含量， φ/% | ≥ | 99.9 | 附录A中A.3 |
| 氧（O2）， φ/% | ≤ | 0.001 | GB/T 3634.1 |
| 氮（N2）， φ/% | ≤ | 0.07 | GB/T 3634.1 |
| 水分（H2O），φ/% | ≤ | 0.005 | GB/T 5832.2 |

检验方法

警示

本标准的检验方法中使用到高压气瓶，操作应采取适当的安全和防护措施。

鉴别试验

点燃试验气体，火焰为淡蓝色，用干燥的烧杯罩在火焰上方有液珠出现。再迅速倒转烧杯，加入少量澄清石灰水，澄清石灰水不变浑浊。

氢（H2）含量的测定

氢（H2）含量的体积分数φ按公式（A.1）计算：

…………………………………………（A.1）

式中：

φ1——测定的氧的体积分数；

φ2——测定的氮的体积分数；

φ3——测定的水分的体积分数。

_________________________________

# Text boxes

食品安全国家标准

食品添加剂  氢气

（征求意见稿）

201×-××-××实施

201×-××-××发布

| 中 华 人 民 共 和 国 国家卫生和计划生育委员会 发布 |  |
| --- | --- |

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布