《食品安全国家标准 食品添加剂氢气》（征求意见稿）编制说明

- 标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

1.1  简要起草过程

中海油天津化工研究设计院2012年6月份接到制标任务后，查阅了国内外标准及有关技术资料，并向生产、使用单位发函，进行调查并广泛征求对制标的意见，并提出了文献小结。

2012年11月28日～12月1日，在天津召开制定标准工作方案会。与会代表对标准采标、产品的理化指标和检验方法进行了认真细致的讨论，会上确定了产品的指标项目并提出了工作方案。会后各有关单位根据工作方案的安排进行了累积实验。

2013年5月提出征求意见稿及其编制说明。已发送给20家国内企业和用户征求意见。

1.2  主要起草单位

本标准由中海油天津化工研究设计院、液化空气（中国）投资有限公司、北京韶华东友医疗设备有限公司上海分公司起草。

1.3  主要起草人

本标准主要起草人：丁灵、弓创周、王晖、高鹏。

承担的工作：负责制定标准各阶段相关文件起草编写工作（包括资料查询、资料汇总、标准草案、编制说明及上报材料等），承担标准制定过程中质量数据、试验数据的累积工作。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本次制标根据国内实际调查情况、查阅到的文献资料及征求意见阶段收到的修改意见确定主要内容如下：

2.1  理化指标

理化指标表

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 氢（H2）含量， φ/% | ≥ | 99.9 | 减量法 |
| 氧（O2）， φ/% | ≤ | 0.001 | GB/T 3634.1 |
| 氮（N2）， φ/% | ≤ | 0.07 | GB/T 3634.1 |
| 水分（H2O），φ/% | ≤ | 0.005 | GB/T 5832.2 |

2.2  试验方法

2.2.1鉴别试验

点燃试验气体，火焰为淡蓝色，用干燥的烧杯罩在火焰上方有液珠出现。再迅速倒转烧杯，加入少量澄清石灰水，澄清石灰水不变浑浊。

2.2.2氢含量和氧的测定

从搜集到的GB/T 3634.1-2006《氢气 第1部分：工业氢》标准来看，氧含量分析方法为热导气相色谱法，仲裁法为电化学法。此两种方法也广泛用于企业及检测机构中。因此本次制标采用GB/T 3634.1-2006中的方法。而氢气纯度可由减量法计算得到。

2.2.3  氮的测定

GB/T 3634.2-2011《氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢》中所采用的氦离子化气相色谱法测定氮含量是基于满足氢含量99.9999%的指标要求，对于氢含量99.9%的本产品而言，确无必要。且该台设备仪器昂贵，氦离子化检测器须进口。因此本次制定标准采用常规、国内可生产且计量规范文件齐全的热导气相色谱法分析氢中氮，与GB/T 3634.1-2006《氢气 第1部分：工业氢》所用方法一致。

2.2.4　水分的测定

采用我国家标准GB/T 5832.2-2008《气体中微量水分的测定 第2部分：露点法》的方法测定，与GB/T 3634.1-2006所用仲裁法一致。

三、国内国际相关标准情况

目前未收集到国内外关于食品添加剂氢气的产品标准。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。